## Slide 1: Cursor Sísmico de Puentes Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria
Impartido por Julián Díaz del Valle www.diaval.es
Profesor jubilado de la Escuela de Ingenieros de Santander
(24 y 25 de Septiembre de 2025)

## Slide 2: Referencias : -Guía para el proyecto sísmico de puentes de carretera -Eurocódigo 8 . UNE-ENV-1998-2. Puentes -NCSP-07 Norma Construcción Sismorresistente de Puentes -Manual programa PONSIS25 de Cálculo Sísmico de Puentes

## Slide 3: INDICE
Introduccion al análisis dinámico de los puentes frente al sismo.
Acción Sísmica: Acelerogramas. Integración. Espectros de respuesta
Influencia de las fuentes, del terreno y del amortiguamiento.
Comportamiento sísmico: Elástico, de ductilidad limitada, muy dúctil.
Espectros de diseño : Sismo último, frecuente y de construcción.
Normas sísmicas aplicables: NCSP-07, Eurocódigo 8 y otras.
Espectros o curvas de demanda y capacidad.
Aislamiento sísmico: Neopremos, fricción, amortiguación.

## Slide 4: INDICE (continuación)
Métodos de Cálculo :
Cálculo modal espectral en puentes regulares e irregulares
Método del Modo Fundamental: Modelo de Tablero Rígido y Flexible
Modelización de la masa, rigidez y amortiguamiento.
Métodos No Lineales :
- Método dinámico no lineal (Integración de acelerogramas
compatibles con el espectro objetivo)
- Método estático no lineal o del empuje incremental (Pushover)
* Ejemplos de aplicación

## Slide 5
INTRODUCCION
Este curso tiene la duración de 5 horas lectivas, impartido en dos jornadas y se dividirá en 2 partes : “Curso Sísmico de Puentes” y “Curso Sísmico de Edificios”.
Se presentan una serie de diapositivas cuyo orden no corresponde exactamente al índice “estructurado” del curso.
Estas diapositivas están basadas en las referencias indicadas : “Guía para el proyecto sísmico de puentes de carretera” editada por Fomento, la normativa sismorresistente española NCSP-07 y NCSE-02, así como en el manual del programa PONSIS25.
Comenzará con unas nociones de sismología. Acelerogramas y espectros (cálculo y formatos). Seguirá con la descripción del comportamiento estructural (elástico, moderadamente dúctil y muy dúctil).
Se describirá la problemática del aislamiento, y se analizarán distintos dispositivos aisladores y de disipación.
Aunque en el Indice, seguirían los Métodos de Cálculo Lineales : Cálculo Modal Espectral y el Método del Modo Fundamental, el primero, se analizará con detalle en la 2ª parte dedicada al “Curso Sísmico de Edificios” , y el segundo –esencia del curso- , se tratará al final acompañado de varios casos prácticos.
Los Métodos No Lineales (dinámico y estático) que debieran seguir, ya se habrán visto al analizar comportamientos y aislamientos.
En la segunda parte –dedicada al Cálculo Sísmico de Edificios- se aplicará gran parte de lo visto para los puentes, por lo que sólo se describirán las pequeñas diferencias respecto de la acción sísmica de las normativas NCSE-02 y Eurocodigos.
Allí, analizaremos con detalle el tema pendiente, del análisis modal espectral, aplicándolo al caso de un solo grado de libertad por dirección y planta y otros métodos simplificados recogidos en las normas.

## Slide 6: Placas de la corteza terrestre

## Slide 10
www.ign.es/web/ign/portal/sis-peligrosidad-sismica

## Slide 11
Colapsos sísmicos de puentes :

## Slide 12
ONDAS SISMICAS DE VOLUMEN (P y S) Y SUPERFICIALES (R y L)

## Slide 13
ACELEROGRAMAS Y ESPECTROS

## Slide 17
Caracteristicas sistema :
; T = 2p/w
; Cc =(KM)
x(t)max = SDe (T,e) = SDe
(t)max =
(t)max =
Espectros :
Ecuación del movimiento :
M + C + K x = - M (t)
Integral de Duhamel :

## Slide 18
Vibraciones libres : NO amortiguadas (C=z=0) , subamortiguadas (C < Cc ó z<1 ) ,
sobreamortiguadas (C > Cc ó z>1 ) y criticamente amortiguadas (C = Cc ó z=1)
C < Cc
Cc =(KM)
C > Cc

## Slide 19
115.6 151.6

## Slide 25
Coef. C y S

## Slide 26
PR= Periodo de retorno ; L = Vida útil =100 años
Prob. excedencia =
-Sismo último : Comportamiento dúctil. Limitado o elástico:
PR=500 años  gII =1 ; 1/PR =0.002 ; P =18.1%
-Sismo frecuente : Comportamiento elástico:
PR=100años  gII =0.525 ; 1/PR =0.01 ; P =63.4%
-Sismo de construcción : Comportamiento dúctil. Limitado o elástico:
PR=5 x (Construcción=4) = 20 años  gII = 0.28  Tumba el espectro
El factor de importancia gI = 1.3 (=2^0.4) equivale a duplicar el periodo
de retorno

## Slide 27
NCS
EURO
v = (5/z)0.4

## Slide 28: Espectros de respuesta y de cálculo según normativas
Espectro de Espectro de
-- Aceleración sísmica -- ---- aceleraciones ----- --- desplazamientos----
Norma básica (PGA) de cálculo elástico de cálculo (a multiplicar por q)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NCSP-07 : ab ac = S*r*ab Sa(T) Sar(T)=Sa(T) /q Sd(T) = Sa(T) *(T/2p)^2
Eurocodigo 8 : agR ag = gI*agR Se(T) Sd(T) SDe(T) = Se(T)*(T/2p)^2

## Slide 29
Espectros de respuesta elástica y de cálculo NCSP-07
Espectro elástico de acel. horizontal Sa(T)
Espectro reducido o de cálculo Sar(T) = Sa(T) / q Espectro de respuesta acel. vertical = 0.7 Sa(T)
C =1 ; 1.3 ; 1.6 ; 2 para suelos I ;II,III y IV
v = (5/z)0.4

## Slide 30
Espectro de respuesta elástico y de cálculo Eurocódigo 8
Espectro de acel. horiz. de cálculo :
Espectro de respuesta elástico vertical:
avg/ag=0.7 ; TvB/TB=1_; TvC/TC = 0.75 ; TvD/TD=1
Espectro de respuesta elástica acel. horizontal :

## Slide 31
Espectros elásticos de campo lejano y cercano UNE-EN-1998-1

## Slide 33
Comportamiento sísmico del puente :
- Comportamiento elástico Sin daño_grandes fuerzas  Caro (no requisitos)
- Ductilidad limitada Ciertas plastificaciones y fisuraciónAislamientos Aumento de T; Reducción espectro por q
- Comportamiento Dúctil  Con daño  rótulas plásticas confinamiento y armado.  Diseño por capacidad zonas próximas
Factor de comportamiento q= Fel/Fs ; Ductilidad m = dmax/dy

## Slide 34
Factor de comportamiento q
Puentes regulares (p<2) :
q = 1.5 ……. (ductilidad limitada)
q =3.5 l(as) ……….. (dúctil)
l(as) =L/h si as > 3
l(as) = (as/3)^0.5 si 1< as <3
Influencia de axiles elevados ---- 
Puentes irregulares (p>2) :
Reducción pila i : ri = (Me/Mr)i*q
Todas las pilas : p = rmax / rmin
Si p> 2 reduce q … qr = 2/p *q >1.5
Optimo p = 1 …

## Slide 35
d4 = Fxi*en/(Gr*An) Fxi = Kn *d4  Kn = Gr*An/en rigidez por neopreno
d3 = Fxi*H3/3EI  Fxi = Kp *d3  Kp = 3EI/H3 rigidez por pila
Si la pila está biempotrada Kp =12 EI/H3
RIGIDECES

## Slide 36
2 x1080x0.4x0.5/0.066 + … =
Se(T)=2.5 S h ag =0.5 g
Se(T)=2.5 h ag S = 0.5 g
SDe(T)= Se(T/2p)2 =0.026

## Slide 37
Vbasal = M x Se =1319 x 0.5 g = 6500 kN
K=246982 kN/m
0.026

## Slide 38
Vbasal = M x Se/q =1319 x 0.5 g /q = 6500/1.5 =4332

## Slide 39
Curvas de Demanda y de Capacidad. Punto de funcionamiento
Método Modal Espectral (Lineal)
Curva de Demanda elástica y reducida
Ductilidad q como dato a justificar
Versus
Cálculo estático No Lineal ó del Empuje Incremental (Pushover)
Curva de Demanda elástica y reducida
Energía elástica e histerética
Amortiguamiento x equivalente. Coef.de reducción h
Proceso iterativo (ATC-40)

## Slide 40
(Método espectral) (Lineal)

## Slide 42
Método estático No Lineal (Pushover)
Y
Y
Y
P
P
P

## Slide 44
Aislamiento sísmico de puentes : Aislamiento y disipación.
-Apoyos elastoméricos  Disminuye K lateral  alargan Periodo T=2p √(M/K)
 disminuyen fuerzas ; ojo dmax y rigidez vertical. Mantenimiento.
-Disipadores de energía  Amortiguadores No modifican M y K  No varía T
dmax menores Disipan energía ; Comportamiento muy no lineal.
-Otros dispositivos apoyos de fricción, topes transversales, barras verticales de anclaje.

## Slide 45
Sin aislamiento (Pila biempotrada)
Aislamiento sobre neoprenos
AISLAMIENTO
Apoyos elastoméricos de alto amortiguamiento HDRB

## Slide 46
Aislador con elastómero con núcleo de plomo (LRB) (Bilineal)

## Slide 47
Aisladores por rozamiento planos y curvas

## Slide 48
Ec.de equilibro +F en diferencias finitas.
Integración No Lineal de acelerograma.
Acelerogramas compatibles ……
Amortiguadores viscosos F = C . vab

## Slide 50
Puente sobre neoprenos + Amortiguador FVD
Ay max= 0.14g
Puente aislado sobre neoprenos
Ay max = 0.28g

## Slide 51
Puente sobre neoprenos + Amortiguador FVD
(Y-X)max = 0.074m
Puente aislado sobre neoprenos
(Y-X)max = 0.18m

## Slide 52
Puente sobre neoprenos + Amortiguador FVD
Fr max = 1400 kN
Puente aislado sobre neoprenos
Fr max = 3700 kN

## Slide 53
Métodos de Cálculo :
Métodos Lineales :
* Cálculo modal espectral
* Método del Modo Fundamental
Métodos No Lineales :
* Método dinámico No Lineal
* Método estático No Lineal

## Slide 54
Métodos Lineales :
* Cálculo modal espectral:
Método de referencia para cualquier comportamiento adoptado.
Utiliza la técnica de descomposición modal (Lineal)
Cálculo elástico de respuestas máximas en modos significativos.
Utiliza espectros de respuesta elásticos y realiza combinación posterior.
Para comportamiento dúctil o de ductilidad limitada (q>1) utiliza
espectros reducidos o de cálculo Sar(T) = Sa(T)/q
Factor de comportamiento q . Regularidad p
* Método del Modo Fundamental:
Equivalente al modal pero simplificado a 1gdl .
Análisis espectral independiente en sentido longi-
tudinal y transversal.
Modelo de Tablero Rígido y Flexible y Pila aislada.
98,6%
O%

## Slide 55
Métodos No Lineales :
* Método dinámico no lineal:
Integración numérica de acelerogramas de ecuaciones de
equilibrio dinámico (Ejemplo. en siguiente diapositiva)
Para profundizar en el comportamiento postelástico.
Comprobar ductilidades supuestas.
Analizar dispositivos no lineales (Amortiguadores FVD etc).
Siempre después de análisis modal linealizado.
* Método estático no lineal :
.
Técnica Pushover : Cargas gravitatorias fijas + horizontales
crecientes hasta inestabilidad o colapso .
Genera modelos bilineales y elásticos equivalentes

## Slide 56
Ejemplo del Método dinámico No Lineal

## Slide 57
Modelo No Lineal :
Integración por diferencias finitas :
Modelo Lineal :
Técnicas númericas de resolución de ec.del movto
Esquemas implícitos : Newmark, Wilson, Houbolt
Esquemas explícitos : Diferencias centrales

## Slide 59
Ejemplo del Método estático No Lineal

## Slide 60
Método del Modo Fundamental
Igual a Método modal espectral con 1 solo gdl (desacoplado por cada dirección x, y)
Dirección longitudinal (x) : Tablero continuo y recto. Masa pilas < Masa tablero / 5
Dirección transversal (y) : eo =centro de rigidez de las pilas-centro de masas del tablero < L/20
Modelo de Tablero Rígido:
En dirección longitudinal casi siempre.
En dirección transversal L/B<4 ó Dd/dm<0.20 (Indeformable)
Fuerza = Masa*Aceleración : ; Periodo :
Fuerza en cada pila proporcional a su rigidez ; Torsor =
Modelo de Tablero Flexible:
Tablero deformable = Viga - discretizada en N nudos- sobre NV+1 apoyos elásticos.
Los pesos Gi corresponden a la parte de G que tributa sobre el nudo i. (Mi=Gi/g)
La distribución de desplazamientos di indica la deformación del tablero
Los apoyos elásticos serán de rigidez Ki igual a las de las pilas y estribos
Periodo según fórmula Rayleigh ……………………………………………………… 
Fuerza sobre pila i = Reacción apoyo elástico
Modelo de Pila Aislada:

## Slide 61
Esquema estático del tablero flexible

## Slide 62
Desplazamientos :

## Slide 63
Peso G y Masa M vibrante : G = PP + CM + SCper  M = G/g
PP = Ptab + 0.5 * Ppilas (Peso del tablero + Peso mitad superior de las pilas)
CM = Carga Muerta = Pavimento + Barreras = 1.5 (Ltab * Btra *hb * gb) + 2*Barr * Ltab
Ltab = Longitud tablero; Btra =Anchura de tráfico; hb=altura y gb=densidad bitu-
minosa; Barr = Peso por metro de barrera.
SCper = Sobrecarga permanente uniforme (20%) = 0.2 x {0.9 x 3 + (Btra – 3) x 0.25} x Ltab
IAP-11

## Slide 64
Variables de la sección para cálculo de pesos y rigideces : Btab, Stab, Itab, J :
-Cálculo directo desde fuera de la aplicación (isec=0)
-Cálculo por la aplicación definiendo valores geométricos según tipo de sección (isec=1 a 4)

## Slide 65
Dirección longitudinal del puente
Rigideces de pilas, estribos y apoyos :
Rigidez de la pila : Kp = k * b * EI / h3 (k =12 pila biempotrada ; k = 3 pila empotrada-mensula)
Factor de empotramiento k = 12 (1+a)/(4+a) con a=GJ/EIL´ (k=12 biempotrada y k=3 en mensula)
Factor de fisuración b entre 0.4 y 1. Función de la esbeltez l = Lp/rg (Lp= L de pandeo ; rg=radio de giro)
EI = Rigidez bruta. EI = Rigidez eficaz=E*Jef con
Rigidez de los neoprenos : Kn = Gn * An / hgn
Rigidez conjunto pila + neopreno : (en serie suma flexibilidades) : Kpx = 1/(1/kp+1/kn) = Kp*Kn /(kp+kn)
Rigidez longitudinal total del puente Kx = S Kpx (Suma de las rigideces de todas las pilas o mejor fustes
con sus neoprenos. Incluídos los estribos)
Periodo , Aceleraciones , Fuerzas y desplazamientos :
Tx = 2 p √(M/Kx)  Aceleración espectral elástica y de diseño : Se(Tx) y Sd (Tx) según Eurocódigo 8
Fuerza sísmica equivalente : Fx = M * Sd(Tx)
Fuerzas y desplazamientos en pilas, estribos y neoprenos :
Fxi = (kpx)i/Kx * Fx ; dxi = Fxi/Kpx ; dpx =Fxi/Kp ; dnx = Fxi/Kn ; Gnx =dnx/hng *100
Datos geométricos pilas, estribos y apoyos :
Número de fustes, altura y sección circular o rectangular maciza o hueca. Número y dimensiones de neoprenos.
(Para comportamiento dúctil)

## Slide 66
Datos de Pilas, estribos y neoprenos :
----------------------------------------
Pila i Nf Cir bx by Esp hz Neo bnx bny hn hng
- - - - (m) (m) (m) (m) - (mm) (mm) (mm) (mm)
E1 1 0 0 0.00 0.00 0.000 0.00 2 800 800 374 234
P1 2 1 0 1.70 4.00 0.350 7.00 2 800 800 374 234
P2 3 1 0 1.70 4.00 0.350 10.00 2 800 800 374 234
P3 4 1 0 1.70 4.00 0.350 10.00 2 800 800 374 234
P4 5 1 0 1.70 4.00 0.350 10.00 2 800 800 374 234
P5 6 1 0 1.70 4.00 0.350 10.00 2 800 800 374 234
P6 7 1 0 1.70 4.00 0.350 7.00 2 800 800 374 234
E2 8 0 0 0.00 0.00 0.000 0.00 2 800 800 374 234
Nf = Numero de fustes por pila. Neo = Numero de neoprenos por pila.
Cir=0 Fustes rectangulares bx x by. Cir=1 Fustes circulares diametro bx
Esp>0 Pilas huecas de espesor esp. Esp=0 Pilas macizas rectang y circu.
Cir=0 Neoprenos rectang. bnx x bny. Cir=1 Neopreno circular diametro bnx
hz = altura de la pila. hn = espesor neopreno. hng= espesor goma neopreno
Pila empotrada en tablero cuando Neo = 0 o bnx = 0 o hn = hng = 0
Si Nf=0 no hay fustes ---> Apoyo directo en cabezal caso de estribos

## Slide 67
Dirección transversal del puente
Deformabilidad tablero = Dd/dm  <0.2 Tablero rígido ; >0.2 Tablero flexible ; Dd =dymax-dymin
Tablero rígido : Rigidez, periodo, aceleración, fuerzas y desplazamientos análogo al sismo longitudinal.
Tablero flexible = Viga sobre apoyos elásticos :
N nudos de peso Gi y desplazamiento transversal di
NV+1 apoyos elásticos (estribos+ pilas + neoprenos ) de rigidez Kpyi = 1/(1/kp+1/kn) = Kp*Kn /(kp+kn)
Viga sobre apoyos elásticos de rigidez Kpyi.
Periodo de vibración transversal (Rayleigh) : Ty =
Escalado de los desplazamientos di .............................. esc = Sd(Ty)/g
dyi = desplazamiento conjunto pila+neopreno .............. dyi = esc * di
Fyi = Fuerza transversal en pila i = Reacción ................. Fyi = Kpyi*dyi
dpy = desplazamiento en el extremo de la pila ............. dpy = Fyi/Kp
dny = desplaz. relativo entre caras del neopreno ….…... dny = Fyi/Kn
Gny = % de distorsion caras del neopreno …..… Gny = dny/Hng * 100
Fy = Fuerza sismica transversal total ................................ Fy = S Fyi

## Slide 68
Peso variable según poligonal de NG puntos (xgi,fgi)

## Slide 69
EJEMPLO DEL METODO DEL MODO FUNDAMENTAL

## Slide 70
Impartido por Julián Díaz del Valle www.diaval.es
Profesor jubilado de la Escuela de Ingenieros de Santander
(24 y 25 de Septiembre de 2025)
Curso Sísmico de Edificios Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria

## Slide 71: Referencias : -NCSE-02 Norma Construcción Sismorresistente de Edificios -Eurocódigo 8 . UNE-ENV- 1998-2. Parte 1.1 General -Eurocódigo 8 . UNE-ENV-1998-2. Parte 1.2 Edificios -Manual programa EDISIS25 de Cálculo Sísmico de Edificios

## Slide 72: INDICE
Normativa sísmica : NCSE-02 , EUROCODIGO 8 y otras.
Modelos estructurales dinámicos: Rigidez de los forjados, Edificios de cortante,
Edificios de dintel flexible, Edificios a base de pórticos y pantallas o muros de corte.
Matrices de rigidez, de masas y de amortiguamiento.
* Análisis modal : Calculo de modos y frecuencias de vibración y superposición modal .
Técnica modal espectral : Cálculo de desplazamientos, aceleraciones, fuerzas, cortantes
y momentos en cada planta y en cada modo.
Combinación modal con técnicas estadísticas (ABSUM, SRSS y/o CQC)
Método simplificado de cálculo
Métodos no lineales de cálculo.
Aislamiento y disipación en edificios.
Ejemplos de aplicación.

## Slide 73: MODELO DINÁMICO DEL EDIFICIO
Gdl estáticos y dinámicos. Reducción. Rigidez forjados. Simetrías, desacoplamientos y condensaciones.
Edificios de cortante: Forjados de rigidez infinita. 1 gdl por planta (movimiento horizontal del forjado).
Rigidez de columna biempotrada Ki = 12EI/hi3 ; Columna articulada empotrada Ki = 3EI/hi3
Ki = S de las rigideces de todas las columnas del entrepiso.
Matriz de rigidez global tridiagonal (NPxNP) (NP= nº de plantas) :
Matriz de Masas diagonal (Mi = Masa de planta i)
Muros pantalla (Incluir rigidez a cortante):
Ki =12EI/hi3/Q
Q=1+a ; a=12EI/GAc ; Ac = 5/6 *bx * by

## Slide 74: Pórticos con dinteles flexibles
Matriz de rigidez llena. (NPxNP)
Técnica de Guyan de reducción de gdl.

## Slide 75
ANALISIS MODAL
Estructura con n gdl {u}T = {u1(t) , u2(t) , …. , un(t)}
Ecuación del movimiento M+ C + Ku = -M J a(t)  n ec. diferenciales acopladas (Complejo)
Ec.vibraciones libres no amortiguadas M+Ku = 0  (1) Solución u(t) = B sen (wt+f)  {K-w2M} B=0
B=0 (Trivial) ó |K-w2M|=0 Ec.caracteristica : w2n + a1 w2n-2 + a2 w2n-4 + ...... + an-1 w2 + an = 0
K y M reales simétricas y def.positivas (Ojo con Mk=0)
 n valores propios w1 < w2 < w3 …. < wn como T=2p/w  T1 > T2 > T3 …. > Tn
El modo fundamental corresponde a la menor frecuencia w1 y al mayor periodo T1
El autovalor wi está asociado al autovector o modo Bi.
Las n coordenadas Bik, del modo Bi se deducen de (1) -homogénea- por lo que estarán en function de una de ellas. Bi más que un vector es una “forma o modo”
Normalización del modo Bi : Bi1=1. ó |Bi|=1 ó la mejor BTMB = I
Ortogonalidad de autovectores Bi y Bj : BiTMBj=0 ; BiTKBj=0 Para i<>j
Matricialmente M* = BTMB = I (Ortonormal) K* = BTKB (Ortogonal)
M* y K* son diagonales y se forzará que BiTCBj=0 ; C* =BTCB

## Slide 76
SUPERPOSICION MODAL
Realizando en (1) el cambio de variables : u = B q ; =B ; = B (2) y premultiplicando por BT
BTM+ BTC + BTK B q = -BTM J a(t)  M*+ C* + K* q = -BTM J a(t) (3)
sistema de ec. diferenciales desacopladas pues las matrices modales M*, C*, K* son diagonales. (J = vector de arrastre = columna de unos)
Se tienen pues n ecuaciones independientes cada una de equilibrio según un modo de vibración i
Es decir, se tiene n sistemas independientes de 1 gdl de la forma :
Mi*+ Ci* + Ki* q = -BTM J a(t) (4)
Dividiendo (4) por Mi* = BiTMBj = 1  i(t) + 2 xi wi i (t) + wi2 qi(t) = - Li a(t) (5)
Esta ec.dif. dá el movimiento según el modo i-simo sometido a una “parte” de la aceleración a(t) que solicita a toda la estructura.
Li = BiTM J/ BiTMBi = BiTM se define coeficiente de participación modal del modo i.
Cada ecuación (5) permite obtener el desplazamiento qi(t) para cada modo. Para ello se puede integrar de forma exacta “piecewice”,paso a paso, integral de Duhamel , espectros de respuesta etc.
La solución buscada u(t) se obtiene por superposición de las qi(t) obtenidas para cada modo :
u(t) = B q(t) = B1 q1(t) + B2 q2(t) + B3 q3(t) + ……… + Bn qn(t)  u(t) = i qi(t)
Veremos que sólo son necesarios los primeros m modos (m<<n) de forma que u(t) = i qi(t)
La superposición exige linealidad.

## Slide 77
Número de modos a considerar :
Coeficiente de participación del modo i : Li = BiTM J/ BiTMBi (en caso ortomormal : BiTMBi = 1) será Li = BiTM J
Es fácil deducir que L1 > L2 > L3 ….. pues el 2º modo está más deformado que el 1º pues tiene areas negativas que disminuyen el producto de la masa * el modo y así sucesivamente.
En general las normas sísmicas exigen que la suma de la participación modal de los modos a considererar debe llegar al 90% de la de todos los modos. Para edificios de cortante se exige considererar 1 a 3 modos.
Ventajas de m<<n Menor tiempo de computación ; Se evitan errores de los modos superiores (muy flexibles).
L1=0.951 L2=0.291 L3=0.175
88.684% 8.318% 2.997 %
Porcentage % = 100 x Li2 / SLi2

## Slide 78
TECNICA MODAL ESPECTRAL
Para cada modo i considerado , se determina la aceleración de diseño ad(i) ,entrando con su periodo Ti, en el
espectro de la norma elegida, previa su corrección por amortiguamiento y ductilidad.
A partir de ahí -utilizando la formulación del cálculo modal- se obtienen para cada modo i y planta k, los valores máximos de las aceleraciones a(i,k), desplazamientos u(i,k), desviaciones du(i,k), fuerzas f(i,k), cortantes V(i,k) y momentos M(i,k) :
a(i,k) = D(i,k) * ad(i) donde D(i,k) es el factor de distribución en las plantas k de la aceleracion
de calculo ad(i) en la base para el modo i
u(i,k) = a(i,k) / w(i)^2
ui(i,k) = u(i,k) * mu(i) = Desplazamiento inelástico (mu(i) = Factor reductor por ductilidad)
du(i,k) = (ui(i,k) - ui(i,k-1)) / h(k) = Deriva de la entreplanta k
F(i,k) = M(i) * a(i,k) = Fuerza sismica estatica equivalente para la planta k y el modo i
V(i,k) = Esfuerzo cortante en la planta k del modo i . Vbase = V(i,0)
M(i,k) = Momento flector en la planta k del modo i . Momento de vuelco en base = M(i,0)
Las variables modales anteriores (ri), se combinan para todos los modos de vibracion considerados (i=1 a m) , proporcionando las siguientes variables de proyecto asociadas a cada planta k :
a(k) , u(k) , ui(k) , du(k) , F(k) , V(k) , M(k)

## Slide 79
COMBINACION MODAL
Técnicas de combinación de respuestas modales Ri :
-ABSSUM = Suma de valores absolutos R = (No recomendada)
-SRSS = Raiz cuadrada de suma de cuadrados
-CQC = Combinacion cuadrática completa
con
Las dos últimas dan resultados análogos salvo que existan periodos
de vibracion parecidos, en cuyo caso se recomienda la técnica CQC.
Alguna normativa, recomienda unificar modos de periodos Ti y Tj que difieran
menos del 10% y sumar el valor absoluto de las respuestas Ri y Rj
r=wi/wj

## Slide 80
EJEMPLO DEL METODO MODAL ESPECTRAL

## Slide 81
Muros de ladrillo o bloques
Pórtico HA sin pantallas
Pórtico de HA con pantalla
Pórticos de acero
Pórticos de acero+triangulaciones
METODO SIMPLIFICADO
Periodo Fundamental :
Número de modos : 1 (TF<0.75 s) ; 2 (0.75<TF<1.25 s); 3 (TF>1.25)
Periodos siguientes :
(TF/3 ; TF/5 …. )
Modos :

## Slide 82
METODO SIMPLIFICADO (CONTINUACION)

## Slide 83
ANALISIS NO LINEAL
INTEGRACION DIRECTA DE LAS ECUACIONES DE EQUILIBRIO
M g(t) …….. (0)
Esquema Explícito : Xi+1 a partir de ec. (0) en ti  (No sistema); Dt Pequeño ; Estabilidad
Ejemplo : Método de diferencias centrales visto en curso de puentes.
Esquema Implícito : Xi+1 a partir de ec. (0) en ti+1  (sistema); Dt mayor ; Estable
Métodos de Newmark, Houbolt y Wilson
Ejemplo : Método de Newmark . Ciclo de cálculo :
1.- Supuesto i+1
2.- Xi , i , para ti
3.- i+1 = i + (i + i+1) Dt/2
4.- Xi+1 = Xi + i Dt + (1/2 –b) (Dt)^2 + bi+1 (Dt)^2
5.- Cálculo de i+1 a partir de (0). Si (5) es diferente de (1) se repite el ciclo.
b =1/6 aceleración lineal en Dt , b=1/4 acel. Constante. b=1/8 acel. escalonada

## Slide 84
- Incremento de cargas laterales crecientes + gravitatorias fijas.
- Formación sucesiva de rótulas plásticas  Pérdida sucesiva de
rigidez.
- Hasta alcanzar el colapso estructural o el nivel de daño deseado.
- Diagramas N-M y M-C seccionales.
- Patrones de carga lateral : Constantes, lineales o modales.
- Espectro ADSR de demanda reducida del sismo.
- Bilinealización de la curva de capacidad Sa-Sd del edificio.
- Punto de desempeño PD (Sdpd, Sapd) por intersección –iterativa de los espectros de demanda y capacidad (ATC-40).
ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL

## Slide 85
AISLAMIENTO Y DISIPACION
* Aislamiento entre la base de la superestructura y la cimentación ( desacoplándolas)
* Dispositivos disipativos o amortiguadores intercalados en la superestructura.
(Disminuyen las aceleraciones, fuerzas y desplazamientos de entrepiso)

## Slide 86
Aisladores :
NRB : Apoyos elastoméricos de caucho natural ( flexibilidad lateral)
+ Placas intermedias de acero (rigidez vertical)
Comportamiento Lineal. No ciclo histerético.
HDR : Apoyos elastoméricos de alto amortiguamiento (x =10%)
LRB : Caucho con núcleo de plomo (def. plásticas ; amortiguamiento x=10
a 30% . Bilineal . Disminuye fuerzas y desplazamientos y vert.
Péndulos de fricción (simples, dobles y triples)
Vt = Vs + Vb
Vt = Vb + Vs

## Slide 87
Disipadores :

## Slide 88
EJEMPLO DE DISTRIBUCION ESPACIAL DE FUERZAS SISMICAS EN EL EDIFICIO